Печь инсинератор для уничтожения документов.

Руководство по эксплуатации

- Общие сведения об изделии

  - Печь предназначена для сжигания бумаги в виде отдельных листов, сброшюрованных листов формата А3-А5, книг, альбомов, журналов и др.

  - В печи реализуется пиролизный принцип сжигания топлива, позволяющий сжигать его наиболее полно с минимальным выбросом вредных веществ.

- Технические характеристики

Объём загружаемых бумаг и документов, м3, не более           0,05

Масса загружаемых документов, кг, не более                         25

Габаритные размеры, мм, не более

- высота                                                                                      1200

- ширина                                                                                     600

- глубина                                                                                     450

Масса, кг                                                                                       210

Диаметр дымоотводящего патрубка печи, мм                         159

Высота дымохода, м, не менее                                                       5

- Конструкция печи

Печь содержит топку со специализированной системой подачи первичного и вторичного воздуха, а также устройство распределения топлива. Печь снабжена основной дверцей загрузки документов, расположенной в верхней части корпуса печи и нижней дверцей загрузки топлива для розжига печи и выгрузки пепла. Двумя боковыми дверцами для ворошения пепла и смещения его в нижнюю часть топки во время выгрузки. А также зольным ящиком.

Объём первичного воздуха, подаваемого в топку, регулируется заслонкой, расположенной над дверцей.  Объём вторичного воздуха регулируется автоматически при изменении объёма первичного воздуха.

Над заслонкой выполнено технологическое отверстие, предназначенное для доступа к основанию дымохода.

Устройство распределения топлива обеспечивает постепенную его подачу в зону горения по мере сгорания топлива находящегося в камере сгорания.

На опорах печи могут устанавливаться транспортные колёса, которые демонтируются при установке печи на постоянное место эксплуатации.

- Указания по технике безопасности

4.1. Так как печь является объектом повышенной опасности, её обслуживание разрешается подготовленным лицам, изучившим настоящее руководство по эксплуатации и выполняющим его требования.

4.2. Работы по установке и запуску печи должны производиться с соблюдением Строительных Норм и Правил (СНиП): СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и других нормативных документов.

4.3. Не допускается наличие дополнительной нагрузки на элементы конструкции печи (в том числе на дымоотводяший патрубок).

5. Противопожарные требования

5.1. Печь следует устанавливать на негорючую прочную основу, размеры которой больше, чем у печи со всех сторон на 1,5 м.

5.2. Расстояние до строений возле печи должно быть не менее 3 м, поскольку корпус печи может нагреваться до нескольких сот градусов.

5.3. Запрещается устанавливать печь без защитного кожуха в помещении.

6. Подготовка к работе

Подготовка печи к использованию включает:

- монтаж печи, который предусматривает установку печи на стационарные опоры;

- монтаж трубы дымохода.

7. Порядок работы

7.1. Растопка печи

Для растопки печи в топку закладывается легко воспламеняющееся сухое твёрдое топливо. Частично может быть использованы скомканные листы бумаги или части документов, подлежащих уничтожению. В верхнюю загрузочную дверцу загружается остальная масса уничтожаемых документов. При этом желательно загружать документы в раскрытом виде. Далее закрывается заслонка воздуховода подачи первичного воздуха. Закрываются все дверцы, кроме нижней дверцы розжига. Затем через нижнюю дверцу топливо поджигается и после появления устойчивой тяги нижняя дверца закрывается, а заслонка первичного воздуха открывается.  В дальнейшем загруженные документы сгорают без вмешательства оператора.

При необходимости сжигание документов может быть осуществлено путём их периодической загрузки в процессе работы печи через верхнюю загрузочную дверцу. Такую операцию можно проводить при условии эксплуатации печи вне помещения.

При низкой температуре окружающей среды или других неблагоприятных погодных условиях при розжиге печи устойчивая тяга может появиться не сразу. В этом случае необходимо либо увеличить объём топлива для розжига, либо при сгорании первичной закладки твёрдого топлива, добавлять дополнительные порции топлива до появления устойчивой тяги. Для ускорения процесса розжига рекомендуется на этот период времени утеплять корпус печи (при отсутствии кожуха-дополнительная опция).

7.2. Эксплуатация печи.

В процессе топки печи (при значительном объёме документов, высокой температуре окружающей среды, интенсивном горении) может произойти, перегрев корпуса печи. В этом случае рекомендуется прикрыть заслонку первичного воздуха для уменьшения выделяемой печью тепловой энергии.

Ящик зольника должен быть плотно задвинут.

При остановке печи рекомендуется дать топливу догореть полностью, после чего закрыть заслонку первичного воздуха.

Для очистки печи от пепла необходимо открыть растопочную нижнюю и боковые дверцы. После чего пепел сметается через отверстия в днище топки в зольный ящик. Для ускорения процесса выгрузки пепла зольный ящик выдвигается из корпуса на 25-30 см и пепел может выгружаться в него через дверцу розжига. При наполнения зольного ящика он вынимается из печи и его содержимое утилизируется.

8. Гарантийные обязательства

Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным действующими нормативно-техническими документами.

Гарантийный срок службы 1 год со дня продажи через торговую сеть, при условии соблюдения правил  экспплуатации.

Срок службы печи — не менее 3 лет.

Критерий предельного состояния — прогар поверхности нагрева.

Все неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя, устраняются бесплатно.

ВНИМАНИЕ! Производитель печей оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- неисправность возникла в результате небрежного обращения;

- несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;

- небрежного хранение и транспортировка изделия как потребителем, так и любой сторонней организацией;

- изделие использовалось не по назначению;

- ремонт изделия производился лицом, не имеющим соответствующей лицензии;

- истечение гарантии.

9. Транспортировка и хранение

Допускается транспортирование печи любым видом транспорта в вертикальном положении в один ярус. Строповка осуществляется за петли расположенные в верхней части корпуса.

Хранить печь необходимо в сухом помещении, не допуская попадания на корпус атмосферных осадков.

Изготовитель ООО “Тройка” Тверская обл. Калининский район Никулинское сельское поселение ул. Индустриальная д15

Тел 8-800-500-15-92

Дата продажи

Печать организации